# Об утверждении национального стандарта

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИКАЗ

от 10 сентября 2012 года N 278-ст


Об утверждении национального стандарта

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании"

приказываю:

1. Утвердить для добровольного применения национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54973-2012 "Переработка попутного нефтяного газа. Термины и определения" с датой введения в действие 1 июля 2013 года.

Введен впервые.

2. Закрепить утвержденный стандарт за Управлением технического регулирования и стандартизации.

Руководитель
Федерального агентства
Г.И.Элькин

Оглавление

- 1 Область применения

- 2 Термины и определения

- Алфавитный указатель терминов

Статус

Действующий

# ГОСТ Р 54973-2012 Переработка попутного нефтяного газа. Термины и определения

ГОСТ Р 54973-2012

Группа Б11

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЕРЕРАБОТКА ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА

Термины и определения

Processing of associated oil gas. Terms and definitions

ОКС 75.180

Дата введения 2013-07-01

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004* "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения"
________________
* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ Р 1.0-2012. - Примечание изготовителя базы данных.

Сведения о стандарте

1. РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом "НИПИгазпереработка" (ОАО "НИПИгазпереработка")

2. ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 023 "Техника и технологии добычи и переработки нефти и газа"

3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 сентября 2012 г. N 278-ст

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

Введение

Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в области переработки попутного нефтяного газа.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании термина в документах по стандартизации, при этом не входящая в круглые скобки часть термина образует его краткую форму.

Краткие формы, представленные аббревиатурой, приведены после стандартизованного термина и отделены от него точкой с запятой.

Для сохранения целостности терминосистемы в стандарте приведены терминологические статьи из других стандартов, действующих на том же уровне стандартизации, которые включены в рамки из тонких линий.

Наличие квадратных скобок в терминологической статье означает, что в нее включены два термина, имеющие общие терминоэлементы.

В алфавитном указателе терминов данные термины приведены отдельно с указанием номера статьи.

Помета, указывающая на область применения многозначного термина, приведена в круглых скобках после термина, набрана светлым шрифтом. Помета не является частью термина.

Приведенные определения можно при необходимости изменить, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы, представленные аббревиатурой, - светлым шрифтом в тексте и в алфавитном указателе терминов, а остальные краткие формы - светлым шрифтом в алфавитном указателе.

1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области переработки попутного нефтяного газа.

Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для применения во всех видах документации и литературы в области переработки попутного нефтяного газа, входящих в сферу работ по стандартизации и (или) использующих результаты этих работ.

## 2. Термины и определения

Общие понятия

1. попутный нефтяной газ; ПНГ: Газообразная смесь углеводородных и неуглеводородных компонентов, добываемая совместно с нефтью через нефтяные скважины и выделяющаяся из нефти в процессе ее промысловой подготовки.

2. состав (попутного нефтяного газа): Характеристика попутного нефтяного газа как многокомпонентной смеси, содержащей в себе различные углеводороды в газообразном состоянии, нежелательные компоненты, твердые механические и жидкие примеси.

Примечания
1. Компонентный состав попутного нефтяного газа зависит от состава пластовой смеси, а также условий добычи и подготовки нефти, в связи с чем может существенно меняться.
2. К нежелательным компонентам относятся серосодержащие вещества (сероводород и меркаптаны) и примеси, снижающие потребительские свойства газа (диоксид углерода, пары ртути и т.д.).

3. подготовка (попутного нефтяного газа): Комплекс технологических процессов, обеспечивающих доведение состава и свойств попутного нефтяного газа до определенных норм, регламентированных нормативной документацией, а также условиями поставки, транспортирования и (или) использования.

4. подготовленный попутный нефтяной газ: Газ с измененными составом и свойствами, готовый для поставки в газотранспортную систему или дальнейшей его переработки и (или) использования.

5. комплекс подготовки (попутного нефтяного газа): Набор процесс-блоков для обеспечения качества попутного нефтяного газа, приемлемого для поставки в газотранспортную сеть, использования на собственные нужды или направления на дальнейшую переработку.

6. переработка (попутного нефтяного газа): Совокупность технологических процессов физического, физико-химического и химического преобразования всех компонентов попутного нефтяного газа или их части в целевые продукты.

7. малогабаритный блочный газоперерабатывающий комплекс; МБГК: Технически законченный комплекс технологических устройств, аппаратов, трубопроводов, арматуры и систем инженерного обеспечения, входящих в конструкции блоков и модулей, предназначенный для переработки и (или) подготовки попутного нефтяного газа по принятой технологической схеме, производительность которого не превышает 250 млн м/г.

8. процесс-блок подготовки [переработки] (попутного нефтяного газа): Совокупность технологически связанных модулей, осуществляющих одну из функций и (или) этапов переработки и (или) подготовки попутного нефтяного газа.

9. модуль блока подготовки [переработки] (попутного нефтяного газа): Технически и монтажно неделимое устройство с законченной внутренней архитектурой в составе блока подготовки [переработки] попутного нефтяного газа, выполняющее определенные технологическую и (или) техническую функции.

10. сырьевая компрессорная станция (для попутного нефтяного газа): Комплекс процесс-блоков и модулей, размещенный в здании или на отдельной площадке и предназначенный для обеспечения компримирования и(или) сжатия попутного нефтяного газа до уровня, достаточного для ведения технологического процесса его подготовки, переработки и (или) транспортирования.

Технологические процессы переработки попутного нефтяного газа

11. сепарация (попутного нефтяного газа): Технологический процесс отделения попутного нефтяного газа от жидких и твердых примесей.

12. стабилизация (конденсата попутного нефтяного газа): Технологический процесс отделения растворенных газов и летучих паров от конденсата попутного нефтяного газа.

13. низкотемпературная сепарация (попутного нефтяного газа): Сепарация предварительно охлажденного попутного нефтяного газа от сконденсировавшейся из него жидкости.

14.

низкотемпературная ректификация (углеводородных смесей): Ректификация сконденсированных путем предварительного охлаждения углеводородных смесей. [ГОСТ Р 53521-2009, статья 79]

15. конденсат (попутного нефтяного газа): Смесь жидких компонентов, выделившихся из попутного нефтяного газа в результате изменения термобарических условий.

16 низкотемпературная конденсация (компонентов попутного нефтяного газа): Технологический процесс ступенчатого охлаждения попутного нефтяного газа, сопровождающийся последовательной конденсацией его отдельных компонентов.

Примечание - Охлаждение осуществляется следующими источниками: а) внешний холод с применением холодильных установок; б) внутренний холод с использованием потенциала нестабильного конденсата; в) холод, получаемый дросселированием или детандированием скомпримированного газа.

17.

газофракционирование (углеводородных смесей): Разделение смесей легких углеводородов в ректификационных колоннах в целях получения индивидуальных компонентов или узких углеводородных фракций. [ГОСТ Р 53521-2009, статья 78]

18. компримирование (попутного нефтяного газа): Повышение давления попутного нефтяного газа с использованием компрессора.

19. детандирование (попутного нефтяного газа): Снижение давления попутного нефтяного газа с совершением внешней работы, сопровождаемое понижением температуры попутного нефтяного газа.

20. осушка попутного нефтяного газа [конденсата попутного нефтяного газа]: Удаление водяных паров из попутного нефтяного газа [конденсата попутного нефтяного газа].

21. абсорбционная осушка попутного нефтяного газа [конденсата попутного нефтяного газа]: Осушка попутного нефтяного газа [конденсата попутного нефтяного газа] с использованием абсорбентов.

Примечание - В качестве абсорбентов при абсорбционной осушке преимущественно применяют гликоли или иные жидкие физические поглотители.

22. адсорбционная осушка попутного нефтяного газа [конденсата попутного нефтяного газа]: Осушка попутного нефтяного газа [конденсата попутного нефтяного газа] с использованием адсорбентов.

Примечание - В качестве адсорбентов при адсорбционной осушке, как правило, применяют цеолиты, силикагели и оксиды алюминия.

23. осушенный попутный нефтяной газ: Попутный нефтяной газ, из которого удалена влага до норм, установленных условиями поставки или нормативной документацией.

24. отбензинивание (попутного нефтяного газа): Комплекс технологических процессов извлечения из попутного нефтяного газа углеводородов , представляющих собой нестабильный газовый конденсат попутного нефтяного газа.

25. сжижение (попутного нефтяного газа): Комплекс технологических процессов, обеспечивающих полную конденсацию углеводородных и неуглеводородных компонентов попутного нефтяного газа.

26. отбензиненный попутный нефтяной газ: Газ, полученный в результате отбензинивания попутного нефтяного газа и соответствующий качеству, приемлемому для поставки в газотранспортную сеть, использования на собственные нужды или направления на дальнейшую переработку.

27. сухой отбензиненный газ: Товарный газ, поставляемый в магистральные газопроводы после установок подготовки и соответствующий требованиям потребителя или определенной нормативной документации, в том числе по регламентированным значениям точки росы по воде и углеводородам.

28.

широкая фракция легких углеводородов; ШФЛУ: Углеводородная смесь, состоящая из пропана, бутанов и пентанов с примесями метана, этана, гексанов и более тяжелых компонентов, получаемая в процессе переработки нестабильного газового конденсата и стабилизации нефти. [ГОСТ Р 53521-2009, статья 19]

29. очистка (попутного нефтяного газа): Удаление из попутного нефтяного газа нежелательных компонентов.

30. абсорбционная очистка (попутного нефтяного газа): Очистка попутного нефтяного газа от нежелательных компонентов за счет их растворения и(или) химического взаимодействия в объеме жидкости.

Примечание - В качестве абсорбентов при абсорбционной очистке от кислых компонентов (сероводород и диоксид углерода) применяют алканоламины.

31. адсорбционная очистка (попутного нефтяного газа): Очистка попутного нефтяного газа с использованием адсорбции его компонентов на адсорбенте.

Примечание - В качестве адсорбентов при адсорбционной очистке применяют преимущественно синтетические цеолиты.

32. аминовая очистка (попутного нефтяного газа): Абсорбционная очистка попутного нефтяного газа от кислых компонентов путем их хемосорбции алканоламинами.

Примечание - К алканоламинам относятся моноэтаноламин (МЭА), диэтаноламин (ДЭА), триэтаноламин (ТЭА), дигликольамин (ДГА), диизопропаноламин (ДИПА) и метилдиэтаноламин (МДЭА).

33. одоризация попутного нефтяного газа [сжиженных углеводородных газов]: Добавление одорантов к подготовленному попутному нефтяному газу [сжиженным углеводородным газам] для придания ему характерного запаха в целях оперативного органолептического обнаружения утечек при транспортировании, хранении и использовании попутного нефтяного газа.

34. ингибирование гидратообразования (в попутном нефтяном газе): Введение ингибитора гидратообразования в поток попутного нефтяного газа или нестабильного конденсата попутного нефтяного газа.

35. ингибитор гидратообразования (в попутном нефтяном газе): Вещество для предотвращения образования, снижения скорости образования и разрушения гидратов попутного нефтяного газа.

Примечание - В качестве ингибиторов гидратообразования, как правило, применяют спирты и гликоли.

36. ингибирование парафиноотложения (в попутном нефтяном газе): Введение ингибитора парафиноотложения в поток попутного нефтяного газа.

37.

ингибитор парафиноотложения: Вещество для предотвращения отложения парафина. [ГОСТ Р 53521-2009, статья 52]

38.

ингибирование коррозии: Введение ингибитора коррозии в коррозионную среду. [ГОСТ Р 53521-2009, статья 51]

39.

ингибитор коррозии: Вещество, которое при введении в коррозионную среду (в незначительном количестве) заметно снижает скорость коррозии металла. [ГОСТ Р 5272-68*, статья 100]

_______________ * Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: ГОСТ 5272-68. - Примечание изготовителя базы данных.

40. гидраты (попутного нефтяного газа): Твердые кристаллические соединения, образующиеся при определенных термобарических условиях из углеводородных компонентов попутного нефтяного газа и воды.

41. абсорбция (компонентов попутного нефтяного газа): Избирательное поглощение одного или нескольких компонентов попутного нефтяного газа жидкостью.

Примечание - Жидкость, обладающая способностью к абсорбции, называется абсорбентом.

42. адсорбция (компонентов попутного нефтяного газа): Избирательное поглощение одного или нескольких компонентов попутного нефтяного газа твердым адсорбентом.

Примечание - Адсорбентом называется твердый субстрат с развитой поверхностью, обладающий способностью к адсорбции.

43. хемосорбция (компонентов попутного нефтяного газа): Абсорбция или адсорбция одного или нескольких компонентов попутного нефтяного газа, сопровождающаяся образованием устойчивых химических соединений с абсорбентом или адсорбентом.

44.

деметанизация (нестабильного газового конденсата): Извлечение метана из нестабильного газового конденсата. [ГОСТ Р 53521-2009, статья 82]

45.

деэтанизация (нестабильного газового конденсата): Извлечение этана и более летучих компонентов из нестабильного конденсата. [ГОСТ Р 53521-2009, статья 83]

46.

депропанизация (нестабильного газового конденсата): Извлечение пропана и более летучих компонентов из нестабильного газового конденсата. [ГОСТ Р 53521-2009, статья 84]

47.

дебутанизация (нестабильного газового конденсата): Извлечение бутанов и более летучих компонентов из нестабильного газового конденсата. [ГОСТ Р 53521-2009, статья 85]

48.

дегазация (нестабильного газового конденсата): Выделение газообразных компонентов из нестабильного газового конденсата, осуществляемое за счет снижения давления в системе, повышения температуры или действия обоих факторов одновременно. [ГОСТ Р 53521-2009, статья 80]

49. дросселирование (попутного нефтяного газа): Снижение давления попутного нефтяного газа при прохождении его через устройство, создающее местное сопротивление потоку, протекающее без совершения внешней работы и сопровождаемое понижением температуры.

50.

стабилизация нестабильного газового конденсата [нестабильного газового бензина]: Извлечение легких углеводородов из нестабильного газового конденсата [нестабильного газового бензина] в целях обеспечения их однофазного состояния при хранении, транспортировании и переработке. [ГОСТ Р 53521-2009, статья 81]

51. сжигание [рассеивание] (попутного нефтяного газа): Направление для сжигания [рассеивания] на факельной системе неиспользованных объемов попутного нефтяного газа.

52. нежелательные компоненты (попутного нефтяного газа): Компоненты, входящие в состав попутного нефтяного газа, отрицательно влияющие на его технологические и потребительские свойства.

Примечание - К нежелательным компонентам относятся сероводород, меркаптаны, серооксид углерода, сероуглерод, кислород, сераорганические соединения, тяжелые металлы, диоксид углерода и азот.

53. негорючие компоненты [балласт] (попутного нефтяного газа): Неуглеводородные компоненты [балласт], снижающие качество попутного нефтяного газа.

Примечание - К неуглеводородным компонентам, снижающим качество попутного нефтяного газа, относятся азот, диоксид углерода, кислород и пары воды.

54. механические примеси (попутного нефтяного газа): Твердые включения в попутном нефтяном газе, которые отрицательно сказываются на его транспортировании, подготовке, переработке и использовании.

55. аэрозольно-капельные примеси (попутного нефтяного газа): Включения в поток попутного нефтяного газа частиц и (или) капель преимущественно жидкой субстанции различной природы.

Примечание - В аэрозольно-капельных примесях могут быть заключены твердые механические примеси.

## Алфавитный указатель терминов

| абсорбция | 41 |
| --- | --- |
| абсорбция компонентов попутного нефтяного газа | 41 |
| адсорбция | 42 |
| адсорбция компонентов попутного нефтяного газа | 42 |
| балласт | 53 |
| балласт попутного нефтяного газа | 53 |
| газ нефтяной попутный | 1 |
| газ нефтяной попутный осушенный | 23 |
| газ нефтяной попутный отбензиненный | 26 |
| газ нефтяной попутный подготовленный | 4 |
| газ отбензиненный сухой | 27 |
| газофракционирование | 17 |
| газофракционирование углеводородных смесей | 17 |
| гидраты | 40 |
| гидраты попутного нефтяного газа | 40 |
| дебутанизация | 47 |
| дебутанизация нестабильного газового конденсата | 47 |
| дегазация | 48 |
| дегазация нестабильного газового конденсата | 48 |
| деметанизация | 44 |
| деметанизация нестабильного газового конденсата | 44 |
| депропанизация | 46 |
| депропанизация нестабильного газового конденсата | 46 |
| детандирование | 19 |
| детандирование попутного нефтяного газа | 19 |
| деэтанизация | 45 |
| деэтанизация нестабильного газового конденсата | 45 |
| дросселирование | 49 |
| дросселирование попутного нефтяного газа | 49 |
| ингибирование гидратообразования | 34 |
| ингибирование коррозии | 38 |
| ингибирование парафиноотложения | 36 |
| ингибитор гидратообразования | 35 |
| ингибитор коррозии | 39 |
| ингибитор парафиноотложения | 37 |
| комплекс газоперерабатывающий блочный малогабаритный | 7 |
| комплекс подготовки | 5 |
| комплекс подготовки попутного нефтяного газа | 5 |
| компоненты негорючие | 53 |
| компоненты нежелательные | 52 |
| компоненты попутного нефтяного газа негорючие | 53 |
| компоненты попутного нефтяного газа нежелательные | 52 |
| компримирование | 18 |
| компримирование попутного нефтяного газа | 18 |
| конденсат | 15 |
| конденсат попутного нефтяного газа | 15 |
| конденсация компонентов попутного нефтяного газа низкотемпературная | 16 |
| конденсация низкотемпературная | 16 |
| МБГК | 7 |
| модуль блока переработки | 9 |
| модуль блока переработки попутного нефтяного газа | 9 |
| модуль блока подготовки | 9 |
| модуль блока подготовки попутного нефтяного газа | 9 |
| одоризация попутного нефтяного газа | 33 |
| одоризация сжиженных углеводородных газов | 33 |
| осушка конденсата попутного нефтяного газа | 20 |
| осушка конденсата попутного нефтяного газа абсорбционная | 21 |
| осушка конденсата попутного нефтяного газа адсорбционная | 22 |
| осушка попутного нефтяного газа | 20 |
| осушка попутного нефтяного газа абсорбционная | 21 |
| осушка попутного нефтяного газа адсорбционная | 22 |
| отбензинивание | 24 |
| отбензинивание попутного нефтяного газа | 24 |
| очистка | 29 |
| очистка абсорбционная | 30 |
| очистка адсорбционная | 31 |
| очистка аминовая | 32 |
| очистка попутного нефтяного газа | 29 |
| очистка попутного нефтяного газа абсорбционная | 30 |
| очистка попутного нефтяного газа адсорбционная | 31 |
| очистка попутного нефтяного газа аминовая | 32 |
| переработка | 6 |
| переработка попутного нефтяного газа | 6 |
| ПНГ | 1 |
| подготовка | 3 |
| подготовка попутного нефтяного газа | 3 |
| примеси аэрозольно-капельные | 55 |
| примеси механические | 54 |
| примеси попутного нефтяного газа аэрозольно-капельные | 55 |
| примеси попутного нефтяного газа механические | 54 |
| процесс-блок переработки | 8 |
| процесс-блок переработки попутного нефтяного газа | 8 |
| процесс-блок подготовки | 8 |
| процесс-блок подготовки попутного нефтяного газа | 8 |
| рассеивание | 51 |
| рассеивание попутного нефтяного газа | 51 |
| ректификация низкотемпературная | 14 |
| ректификация углеводородных смесей низкотемпературная | 14 |
| сепарация | 11 |
| сепарация низкотемпературная | 13 |
| сепарация попутного нефтяного газа | 11 |
| сепарация попутного нефтяного газа низкотемпературная | 13 |
| сжигание | 51 |
| сжигание попутного нефтяного газа | 51 |
| сжижение | 25 |
| сжижение попутного нефтяного газа | 25 |
| состав | 2 |
| состав попутного нефтяного газа | 2 |
| стабилизация | 12 |
| стабилизация конденсата попутного нефтяного газа | 12 |
| стабилизация нестабильного газового бензина | 50 |
| стабилизация нестабильного газового конденсата | 50 |
| станция компрессорная сырьевая | 10 |
| фракция легких углеводородов широкая | 28 |
| хемосорбция | 43 |
| хемосорбция компонентов попутного нефтяного газа | 43 |
| ШФЛУ | 28 |

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
М.: Стандартинформ, 2013

| Название документа: | ГОСТ Р 54973-2012 Переработка попутного нефтяного газа. Термины и определения |
| --- | --- |
| Номер документа: | 54973-2012 |
| Вид документа: | Государственный стандарт России |
| Принявший орган: | Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии |
| Статус: | Действующий |
| Дата принятия: | 10 сентября 2012 |
| Дата начала действия: | 01 июля 2013 |